03.11.2022 ГОД № 6/4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

кумарейСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

четвертоГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КУМАРЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 26.01.2018Г. № 1/1 «Об УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ системы коммунальной инфраструктуры на территории Кумарейского муниципального образования на 2018-2032 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Кумарейского  муниципального образования, утвержденным решением Думы Кумарейского муниципального образования от 31.07.2013 года № 10/2, руководствуясь Уставом Кумарейского муниципального образования, Дума Кумарейского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы Кумарейского муниципального образования от 26.01.2018г. № 1/1 «Об утверждении муниципальной программы комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Кумарейского муниципального образования на 2018-2032 годы», изложив их в редакции согласно приложению, к настоящему решению.

2.   Опубликовать в газете «Кумарейский Вестник» и на сайте администрации                  Кумарейского муниципального образования.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Кумарейского МО,

Председатель Думы Кумарейского МО:                                         А.П. Иванов

Приложение

к решению Думы Кумарейского МО

от 03.11.2022 г. № 6/4

Муниципальная  программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории Кумарейского муниципального образования

на 2018-2032 годы»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кумарейского муниципального образования Балаганского района Иркутской области (далее – Программа) представляет собой документ, который отражает существующее 	состояние 	систем коммунальной 	инфраструктуры, запланированные мероприятия по их развитию и объёмы инвестиций, необходимых для данного развития. Расчётный период реализации Программы - 2018-2032 гг.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, в соответствии с положениями генерального плана развития поселения и другими нормативно-правовыми документами.

Программа состоит из следующих разделов:

- Введение;

- Паспорт Программы;

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры;

- План развития поселения;

- Перечень мероприятий и целевых показателей;

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов;

- Обосновывающие материалы.

1. Паспорт

Муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Кумарейского муниципального образования на 2018-2032 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Кумарейского муниципального образования» на 2018-2032 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; -Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Федеральный закон от 26.02.2011 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Распоряжение Правительства Иркутской области от 27.03.2012 года №89-рп «Об утверждении графика подготовки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области; - Устав Кумарейского муниципального образования; - Генеральный план Кумарейского муниципального образования утвержденный решением Думы Кумарейского муниципального образования от 31.07.2013 года №10/2; - Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Р.Ф. от 02.02.2010 года № 102-р; - Федеральный закон от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 06.05.2011 года. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кумарейского муниципального образования Балаганского района Иркутской области. |
| Цели программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Кумарейского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых услуг. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевые показатели программы | 1 Увеличение объёма реализации коммунальных ресурсов; 2 Увеличение числа потребителей коммунальных услуг; 3 Ликвидация ветхих участков сетей ресурсоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации программы до 2032 года. Этапы осуществления программы: 1 этап: Первая очередь 2018-2022 годы; 2 этап: Расчет реализации программы: 2022-2032 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - привлеченные средства; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2032 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. В поселении будет обеспечиваться энерго- и ресурсосбережение. |

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

На территории Кумарейского муниципального образования жилые дома обеспечиваются теплом децентрализованным способом - от локальных и индивидуальных теплоисточников (печей, электроустановок).

На территории с. Кумарейка функционирует одна централизованная система теплоснабжения. Источником тепла в данной системе является угольная котельная. К котельной присоединены: МКДОУ «Кумарейский детский сад»; ФАП; пожарное ДЭПо; МУК «Кумарейский СДК»; Администрация; отделение почтовой связи, сельская библиотека.

На территории Кумарейского муниципального образования находится ведомственная котельная, осуществляющая подачу теплоэнергии в Кумарейскую СОШ.

Система теплоснабжения Кумарейского муниципального образования работает только в отопительный период.

На основании концессионного соглашения от 13.07.2021 года, функции эксплуатирующей и реконструирующей (модернизирующей) организации выполняет ИП «Труфанов А.В.».

2.1.1. Теплоисточники

В котельной с. Кумарейка установлены 2 котла марки КВр-06КБ, топка ручная ТР-09х1,5. Котельные агрегаты вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды для нужд отопления с давлением 6 кгс/см2. Котельная работает по температурному графику 95/700С., единичная установленная мощность теплоисточников составляет 0,52 Гкал/ч. В тепловой схеме котельной установлены два сетевых насоса марки 1К80/120 и два насоса подпитки теплосети марки 1К20/30. Котельные агрегаты оборудованы дутьевыми вентиляторами ВД2,7-3000, дымососами, а также установлены клапана предохранительные 17сПС.

2.1.2. Тепловые сети

Общая протяжённость теплотрассы 538 м. в двухтрубном исполнении диаметр 133 мм. Реконструкция теплотрассы проведена в 2008г, на участке от центральной котельной до здания Администрации. В августе-сентябре 2015г. проведен выборочный капитальный ремонт наружных теплосетей до ФАП. Способ прокладки тепловых сетей: на участке от колодца №2 до ФАП наземный в изоляции минеральной ватой, в остальном – подземный.

В 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей с. Кумарейка. Прокладка теплотрассы в каналах выполнена на глубине 1,0 метра.

Способ прокладки тепловых сетей – подземный. Общая протяжённость теплотрассы в двухтрубном исполнении диаметром 133 мм от здания Котельной до здания МУК «Кумарейский СДК» составляет 329 м., диаметром 76 мм от здания МУК «Кумарейский СДК» до здания Администрации составляет 97 м.

В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

2.1.3. Проблемы в функционировании систем теплоснабжения

В настоящее время в функционировании системы теплоснабжения Кумарейского муниципального образования основной проблемой является:

- низкие характеристики теплозащиты конструкции здания котельной из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

- износ сетевых насосов, насоса подпитки теплосети, а также предохранительных клапанов.

2.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

На территории Кумарейского муниципального образования холодное водоснабжение осуществляется децентрализованным способом. Источниками децентрализованного ХВС являются муниципальные и собственные скважины.

Горячее водоснабжение осуществляется децентрализованным способом. Источниками децентрализованного 	ГВС 	являются 	индивидуальные теплоисточники – печи и электроустановки.

2.2.1. Водоисточники

| Адрес | Глубина, м | Насос | Объём ёмкости, м³ | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ул. Первомайская | 90 | ЭЦВ6-20-110 | 10 | 1975г. |
| ул. Нагорная | 90 | ЭЦВ-6-110 | 25 | 2004г. |
| ул. Северная | 90 | ЭЦВ-6-110 | 25 | 2003г |
| ул. Заречная | 90 | ЭЦВ-25-125 | 25 | 1970г. |
| ул. Мира, 50а | 50 | ЭЦВ-6-110 | 25 | 1970г |

В павильонах у скважин установлены ёмкости для воды, из которых осуществляется разбор воды жителями села. Сетей водоснабжения нет. В зимний период жителям вода подвозится автотранспортом. По данным лабораторных исследований качество воды из скважины: соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения». Имеется разрешение Роспотребнадзора на использование воды в питьевых целях. Контроль за качеством воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, ведёт ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» филиал в Заларинском, Балаганском и Усть-Удинском районах.

2.2.2. Проблемы в функционировании систем водоснабжения

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменых небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей в Кумарейском муниципальном образовании неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Кумарейскому сельскому поселению составляет 70-75%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Перед подачей потребителям, вода не подвергается очистке и обеззараживанию.  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

Главной целью должно стать обеспечение населения Кумарейского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

2.3. СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В с.Кумарейка нет сетей хозяйственно-бытовой канализации и канализационных очистных сооружений. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от детского сада и средней школы в с.Кумарейка осуществляется в выгребные ямы. Стоки из выгребов откачиваются и вывозятся на полигон ТБО.

В связи с этим появляется необходимость в строительстве сетей хозяйственно-бытовой канализации и канализационной насосной станции, КНС заглублённого типа с погружным насосом.

2.4. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

17.01.2022 года Постановлением администрации Балаганского района утвержден реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кумарейского муниципального образования.

ООО «РТ-НЭО Иркутск» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области с 01.01.2019 года на основании Соглашения от 28.04.2018 года, заключенного между Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

2.4.1. Площадки для сбора ТБО

В соответствии с Методикой расчета количества мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, а также сведений о численности, общее количество, необходимое для накопления отходов в Кумарейском муниципальном образовании, составляет 75 мусорных контейнеров.

В настоящее время на территории Кумарейского муниципального образования создано 25 мест (площадок) накопления ТКО.

Мусорные контейнеры не размещены.

В настоящее время отходы вывозятся на полигон ТБО, распложенный в 3.0 км к юго-востоку от села.

2.4.2. Проблемы в функционировании систем сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов

На сегодняшний день, в Кумарейском поселении имеется ряд проблем в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами, среди них:

- отсутствие мусорных контейнеров в полном объёме;

- увеличение бытовых отходов, таких как полиэтиленовые мешки, пластиковая бутылка, жестяная банка, упаковка Tetra Pak приводят к захламлению частного сектора;

- имеют место нарушения санитарного законодательства, в том числе нарушения в содержании и эксплуатации санкционированных свалок;

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Ежегодно на территории Кумарейского МО по данным администрации образуется 1,6 тыс..м3 ТБО и 0,06 тыс.м3 производственных отходов. Преобладающая часть ТБО поступает на свалку населённого пункта.

Санитарная очистка территории производится администрацией и носит сезонный характер (май-сентябрь). Вывозка производится неспециализированной наёмной техникой. В остальной период времени вывозка ТБО осуществляется населением самостоятельно или по индивидуальным заявкам Сбор и удаление жидких бытовых отходов не производится. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребные ямы и частично вычищаются на огороды.

2.5.  СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Источником электроснабжения Кумарейского муниципального образования является ПС «Заславск» 35/10кВ, находящаяся за границами территории села Кумарейка. На данной подстанции установлены два трансформатора мощностью 2,5 МВА каждый. ПС «Заславск» имеет загрузку 1,77 МВА, что удовлетворяет условиям работы в аварийном режиме, а это, в свою очередь, обеспечивает стабильное электроснабжение потребителей и возможность подключения дополнительных нагрузок к данной подстанции.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

# 3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

# 3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Кумарейское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Балаганского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 64-оз «О статусе и границах муниципальных образований Балаганского района Иркутской области». Административным центром и единственным населенным пунктом муниципального образования является село Кумарейка со статусом сельского населенного пункта. По данным администрации, по состоянию на 01.01.2013 г. общая численность населения муниципального образования составляет 1 206 чел.

Кумарейское муниципальное образование граничит с юго-запада и запада с Куйтунским, с северо-запада и севера - с Братским, с северо-востока, востока и юго-востока – с Усть-Удинским муниципальными районами, с юга – с Шарагайским муниципальным образование Балаганского муниципального района.

Кумарейское муниципальное образование занимает всю северную и срединную часть территории Балаганского района и входит в Балаганскую районную систему расселения с центром в р.п. Балаганск (расстояние до райцентра – 87 км), с которым поддерживает культурно-бытовые связи.

Выгоды транспортно-географического положения связаны с размещением в зоне влияния Транссибирской железнодорожной магистрали. Расстояние от центра поселения до ближайшей железнодорожной станции Залари составляет 160 км. Размещение на побережье Братского водохранилища, являющимся судоходным, также создает благоприятные предпосылки для развития экономики. Однако реализация потенциала развития осложняется удаленностью от главных социально-экономических центров области. Расстояние от с. Кумарейка до областного центра по автомобильным дорогам составляет 410 км (федеральной М-53, региональной Р-420 и местным - Балаганск-Заславская, Заславская-Шарагай, подъезд к д. Тарасовск и Тарасовск-Кумарейка). Общая протяженность автомобильных (внутри поселковых) дорог – 21,0 км.

Площадь Поселения составляет 413611га. Большая часть территории Поселения занята лесом.

Показатели демографического развития поселения являются ключевыми инструментами оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Кумарейского сельского поселения характеризуется следующими показателями

Таблица 1

| Наименование показателя | Факт |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1114 | 1115 | 1120 |
| Число родившихся, человек | 18 | 19 | 20 |
| Число умерших, человек | 17 | 16 | 20 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | +1 | +3 | 0 |

В период с 2015 по 2017 гг. численность населения поселения непрерывно повысилась.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 275 | 245 | 302 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 507 | 585 | 593 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 265 | 249 | 311 |

В 2017 г. численность населения в трудоспособном возрасте составляла 49,2  % от общей численности населения поселения, младше трудоспособного возраста 25,0%.

# В 2015 г. численность населения в трудоспособном возрасте составляла 48,4  % от общей численности населения поселения, младше трудоспособного возраста 25,31%. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Кумарейского  сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

В проекте Генерального плана прогнозная численность поселения к 2025 году должна увеличится до 1300 человек, к 2032 году – 1400 человек.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта, муниципального образования. | 2017 год, чел. на начало года | 2032 год, чел. на конец года. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кумарейское муниципальное образование | 1120 | 1400 |

Программой комплексного развития принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

3.2. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Поверхностные воды Кумарейского муниципального образования представлены следующими водными объектами, наиболее крупные из них: Братское водохранилище, р. Баранова, р. Выдрина, р. Куй, р. Ленящая, р. Егирма, р. Медвежья, р. Дымчара, р. Миндей, р. Медвежья, р. Мостовая, р. Тарей, р. Кумарейка, р. Ташкур, руч. Ямный, руч. Утесный.

Перечень водных объектов, их протяженность, расположенных в пределах Кумарейского поселения представлен в таблице 4.

Таблица 4

| Название водного объекта | Длина водотока, км |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Братское водохранилище | 570 |
| р. Ниж. Кундурей | 4,6 |
| р. Верхний Кундурей | 4,5 |
| р. Баранова | 30 |
| р. Выдрина | 24 |
| р. Куй (Малый Куй, Большой Куй) | 48 |
| р. Верхняя Марихта | 11 |
| р. Малая Молька | 5 |
| р. Большая Молька | 5,4 |
| р. Арта | 8 |
| р. Ленящая | 12,6 |
| р. Крушинская | 6,8 |
| р. Топкой 2-й | 4,7 |
| р. Садило | 6,6 |
| р. Дымчара | 28 |
| р. Егирма | 52 |
| р. Медвежья | 14 |
| р. Миндей | 20 |
| р. Мостовая | 18,5 |
| р. Тарей | 55 |
| р. Томская | 8 |
| р. Топкой | 5 |
| р. Тумейка | 6 |
| р. Кумарейка | 13 |
| руч. Ташкур | 12 |
| руч. Марихта | 8 |
| руч. Явный | 2,4 |
| руч. Худенький | 4 |
| руч. Юртин | 5,4 |
| руч. Веселый | 2,8 |
| руч. Чащевой | 4,2 |
| руч. Первый | 2,6 |
| руч. Второй | 2,3 |
| руч. Талый | 1,7 |
| руч. Клеточный | 2,2 |
| руч. Горевой | 4,2 |
| руч. Пашкин | 2 |
| руч. Солонечный 1-й | 2,2 |
| руч. Исаков | 2,5 |
| руч. Левый Ямный | 4,2 |
| руч. Правый Ямный | 4,2 |
| руч. Степанов | 4,4 |
| руч. Миндей | 9,6 |
| руч. Карамишкин | 4,4 |
| руч. Еловая Рассоха | 4 |
| руч. Чистый | 6 |
| руч. Луговой | 6 |
| руч. Шумиха | 2,6 |
| руч. Маточный | 10 |
| руч. Подосинский | 3,3 |
| руч. Талый | 3,5 |
| руч. Большой Дресвяный | 5,3 |
| руч. Малый Дресвяный | 4,3 |
| руч. Черный | 2 |
| руч. Домашний | 5 |
| руч. Слопешный | 2 |
| руч. Средний | 2 |
| руч. Билиндай | 10,8 |
| руч. Черемшинный | 3,3 |
| руч. Продольная Рассоха | 3,7 |
| руч. Сахатиный | 3,4 |
| руч. Бутаковский | 3,5 |
| руч. Аталанка | 6,8 |
| руч. Большая Марихта | 11 |
| руч. Савин | 3 |
| руч. Каменной | 3 |
| руч. Каменная | 10 |
| руч. Марханов | 7 |
| руч. Изужирма | 8 |
| руч. Идарма | 11,2 |
| ключ Холбоб | 2 |
| руч. 2-й Горевой | 5 |
| руч. Андреевский | 4,6 |
| руч. Бакун | 4 |
| руч. Безденный | 8 |
| руч. Березовый | 15 |
| руч. Ближний Ташкур | 7 |
| руч. Большой | 2,4 |
| руч. Бренчалка | 4,6 |
| руч. Брусничный | 4 |
| руч. Вилина | 5 |
| руч. Вильна | 11,5 |
| руч. Глубокий | 11 |
| руч. Джива | 5 |
| руч. Дресвяный | 7 |
| руч. Егоров | 11 |
| руч. Зимовейный | 7 |
| руч. Кедровый | 3,6 |
| руч. Кожевников | 2,3 |
| руч. Левая Стеклянка | 5 |
| руч. Мокрый | 5,6 |
| руч. Молька | 5 |
| руч. Поликарпов | 1,6 |
| руч. Правая Стеклянка | 5,6 |
| руч. Ремень | 4,3 |
| руч. Ср. Ташкур | 11 |
| руч. Стеклянка | 2 |
| руч. Сухой | 6 |
| руч. Утесный | 14 |
| руч. Чашечный | 3,4 |
| руч. Ямный | 15 |
| Прочие водные объекты | Менее 10 км |

Самым крупным водным объектом является Братское водохранилище.

Братское водохранилище – водоём в Иркутской области, образованный на р. Ангара в результате строительства Братской ГЭС, осуществляет многолетнее регулирование стока, является второй ступенью Ангарского каскада ГЭС (после Иркутского водохранилища) и вторым по объёму водохранилищем мира. Плотина на Братской ГЭС была построена в 1961 г., заполнение водохранилища закончилось в 1967 г. Площадь водной поверхности колеблется от 5426 км² до 5470 км², объем достигает 169,3км³. Полезный объём водохранилища составляет 35,41 км³. Глубина водохранилища 12 м. Берега изрезаны различными по величине реками и глубоко вдающимися заливами.

На территории поселения Братское водохранилище имеет русловой характер.

Уровенный режим водохранилища зависит как от водности года, так и от режимов работы Братской и Иркутской ГЭС. Ежегодно наполнение водохранилища начинается в конце мая и заканчивается к октябрю, когда достигается наивысшая годовая отметка уровня, затем происходит падение (сработка) уровня воды, и в апреле-мае его отметка достигает самого низкого значения.

Нормальный подпорный уровень водохранилища имеет отметку 401,73 м БС. В соответствии с техническим проектом Братской ГЭС и «Основными положениями правил использования водных ресурсов Братского водохранилища на р. Ангаре», согласованными со всеми водопользователями и водопотребителями, предельно допустимая отметка сработки водохранилища составляет 392,0 м. Объем воды, заключенный между максимальным и минимальным уровнями, составляет 48,2 миллиарда кубометров и предназначен для равномерного использования в период маловодья в течение ряда лет.

Из-за большой протяженности и температурных колебаний в осенний период замерзание водохранилища начинается с заливов и сравнительно мелководных участков в верхних его частях. Формирование ледяного покрова происходит медленно – с первой половины ноября до середины декабря, а в отдельные годы продолжается до третьей декады декабря. Период ледостава в среднем длится 180 дней, средняя толщина льда составляет 97 см, максимальная – 130 см, минимальная – 70 см. Вскрытие водохранилища ото льда начинается в апреле – начале мая. По химическому составу вода в водохранилище относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группе с минерализацией не более 200 мг/л.

3.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат территории Кумарейского муниципального образования резко континентальный, характерной особенностью климата является недостаточное увлажнение и большое колебание температур. На данной территории характер распределения осадков определяется циклонической деятельностью и орографическими особенностями региона.

Зима - умеренно-суровая, малоснежная, а лето умеренно теплое. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения. Период с отрицательными температурами продолжается семь месяцев с октября по апрель. Среднегодовая температура воздуха составляет -3,2°С и -3,6°С. Самый холодный месяц-январь, его среднемноголетняя температура -24°С, абсолютный минимум -51°С. Самый теплый месяц – июль, его среднемноголетняя температура +25,5°С, абсолютный максимум +37°С. Продолжительность безморозного периода, для основных сельскохозяйственных районов составляет 96-99 дней.

Среднегодовое количество осадков – 350-380 мм. Летом выпадает 210-230 мм, в зимний период осадков выпадает мало. Также мало выпадает в апреле и мае. Коэффициенты увлажнения территории составляют в среднем за лето 0,60-0,64, свидетельствуя о недостаточности влагозапасов. Устойчивый снежный покров отмечается с конца октября, первых чисел ноября и сходит в конце апреля. Высота снежного покрова изменяется от 10-20 см в лесостепи, до 40-60 см в таежных районах. Многолетняя мерзлота имеет незначительное развитие и встречается в виде редких островов, распадков и на заболоченных участках.

На территории поселения преобладает северо-западный перенос воздушных масс. Весной (апрель, май, начало июня) наблюдается суховеи, пыльные бури.

Территория поселения по теплообеспеченности вегетационного периода имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Вегетационный период составляет 141 день. Вместе с тем, серьезные затруднения для земледелия вызывают недостаточное увлажнение, особенно в начале вегетационного периода и значительная неравномерность выпадения атмосферных осадков в отдельные годы. В мае-июне, даже средний по влажности год, осадков крайне мало для нормального развития растений.

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ниже в Таблице 5 настоящего раздела по каждой системе коммунальной инфраструктуры Кумарейского муниципального образования представлены перечни мероприятий, направленных на развитие данных систем, и предполагаемые сроки их реализации.

| ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ на территории Кумарейского муниципального образования |
| --- |
| п/п |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Система теплоснабжения |
| 1.1. | Замена сетевых насосов в Котельной |  | + |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выполнение проектных работ по разработке рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт тепловой сети в с. Кумарейка» |  | + |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт теплосетей с полной заменой трубопроводов от здания котельной до здания Администрации |  |  |  | + |  |  |  |
| 1.4. | Приобретение резервного автономного источника электроснабжения мощностью 60 кВт |  |  |  |  |  |  | + |
| 1.5. | Замена электрооборудования в здании Котельной |  |  |  |  |  |  | + |
| 2 | Система водоснабжения |
| 2.1 | Ремонт здания водокачки по ул. Заречная 55А |  |  |  |  | + |  |  |
| 2.2 | Устройство летнего водопровода в с.Кумарейка |  |  |  |  | + | + | + |
| 2.3 | Приобретение очистных установок |  |  |  |  |  |  | + |
| 3 | Система водоотведения |
| 3.1. | Централизованных систем водоотведения в населённом пункте нет, их организация не предполагается. |
| 4 | Сбор и утилизация твердых бытовых отходов |
| 4.1. | Мероприятия не запланированы. Администрацией Балаганского района выполнены работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Кумарейского муниципального образования |
| 5 | Система электроснабжения |
| 5.1. | Мероприятия не запланированы. В с. Кумарейка опоры линий электропередач, действующие трансформаторные подстанции находятся на балансе и на обслуживании Саянского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт". В муниципальной собственности отсутствуют объекты электросетевого хозяйства. |

# Целевые показатели, которые планируется достичь реализацией мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры, представлены в Таблице 6 отдельно по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

| №п/п | Показатель | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения |
| 1.1. | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Система водоснабжения |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 2.2. | Доля износа сетей водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 40 |

5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Мероприятия, запланированные настоящей Программой, отражены выше в Таблице 4. В таблице настоящего раздела представлены плановые расходы на финансирование мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения.

| АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ |
| --- |
| Таблица 5 |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |
|  |  |  | Всего, в т. ч. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Система теплоснабжения |  | 10974,80 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 9727,30 | 0,00 | 757,50 | 120,00 |
| 1.1. | Замена сетевых насосов в центральной котельной | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Кумарейского муниципального образования | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства организации коммунального комплекса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Выполнение проектных работ по разработке рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт тепловой сети в с. Кумарейка» | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Кумарейского муниципального образования | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства организации коммунального комплекса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Капитальный ремонт теплосетей с полной заменой трубопроводов от здания котельной до здания Администрации | Областной бюджет | 9630,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Кумарейского муниципального образования | 97,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства организации коммунального комплекса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Приобретение резервного автономного источника электроснабжения мощностью 60 кВт | Областной бюджет | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Кумарейского муниципального образования | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
|  |  | Средства организации коммунального комплекса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Замена электрооборудования в здании Котельной | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Кумарейского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства организации коммунального комплекса | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2 | Система водоснабжения |  | 2062,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,04 | 404,04 | 904,04 |
| 2.1 | Ремонт здания водокачки по ул. Заречная 55А | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Кумарейского муниципального образования | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства организации коммунального комплекса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Устройство летнего водопровода в с. Кумарейка | Областной бюджет | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  | Бюджет Кумарейского муниципального образования | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
|  |  | Средства организации коммунального комплекса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Приобретение очистных установок | Областной бюджет | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | Бюджет Кумарейского муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства организации коммунального комплекса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Система водоотведения |  | Централизованных систем водоотведения в населённом пункте нет, их организация не предполагается. |
| 4 | Сбор и утилизация твердых бытовых отходов |  | Мероприятия не запланированы. Администрацией Балаганского района выполнены работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Кумарейского муниципального образования |
| 5 | Система электроснабжения |  | Мероприятия не запланированы. В с. Кумарейка опоры линий электропередач, действующие трансформаторные подстанции находятся на балансе и на обслуживании Саянского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт". В муниципальной собственности отсутствуют объекты электросетевого хозяйства. |
|  | ИТОГО: |  | 13036,92 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 9727,3 | 754,04 | 1161,54 | 1024,04 |
|  | Областной бюджет |  | 12080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9630,00 | 400,00 | 1150,00 | 900,00 |
|  | Бюджет Кумарейского муниципального образования |  | 836,92 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 97,3 | 354,04 | 11,54 | 4,04 |
|  | Средства организации коммунального комплекса |  | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |

6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# В данном разделе Программы приводится обоснование количественных и качественных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

# 6.1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к конкретному году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики.

# Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

6.2. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры Кумарейского МО. Программы. Обоснование приводится целевым показателям:

1) Объёмы реализации коммунальных ресурсов. В рассматриваемом поселении на перспективу прогнозируется увеличение объёмов реализации всех видов коммунальных ресурсов. Основанием такого прогноза является планируемое увеличение числа потребителей в существующих системах коммунальной инфраструктуры, а также организация новых систем коммунальной инфраструктуры.

2) Число присоединённых объектов и число единиц потребления.

Прогнозные значения данных показателей в перспективе возрастут относительно существующих значений в связи с планируемым подключением к существующим системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей, а также в связи с организацией новых систем коммунальной инфраструктуры.

3) Протяжённость сетей ресурсоснабжения. Планируемое подключение к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей и организация новых систем коммунальной инфраструктуры потребует прокладки новых участков тепловых, водопроводных, в результате чего общие протяжённости данных сетей увеличатся.

4) Доля ветхих участков сетей ресурсоснабжения. Настоящей Программой запланирован капитальный ремонт всех сетей ресурсоснабжения. По результатам его проведения к концу расчётного срока Программы ветхие участки на данных сетях планируется полностью ликвидировать.

6.3. ПОДРОБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРОБЛЕМ В ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ

В данном разделе приводится подробная характеристика существующего состояния систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения, электроснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов Кумарейского МО.

6.3.1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Собственником объектов системы теплоснабжения Кумарейского муниципального образования является Администрация Кумарейского муниципального образования. На основании концессионного соглашения от 13.07.2021 года, функции эксплуатирующей и реконструирующей (модернизирующей) организации выполняет ИП «Труфанов А.В.».

Источником теплоснабжения в Кумарейском муниципальном образовании являются две котельных: муниципальная котельная «Центральная», осуществляющая подачу теплоэнергии по объектам соцкультбыта и ведомственная котельная МБОУ Кумарейская СОШ, осуществляющая подачу теплоэнергии в Кумарейскую СОШ.

1) Основное оборудование источников теплоснабжения.

а) Муниципальная котельная «Центральная»

Установлены стальные водогрейные котлы в количестве двух единиц. Марки котлового оборудования: КВр – 0.63КБ.  Котлы работают на угле.  Температура нагрева воды до 95/70ºС.

б) Ведомственная котельная МБОУ Кумарейская СОШ

Установлены стальные водогрейные котлы в количестве двух единиц. Котловое оборудование самодельного типа (подобно КВр – 0.6)  Котлы работают на дровах, температура нагрева воды до 95/70ºС.

2) Установленная мощность источников теплоснабжения.

а) Муниципальная котельная «Центральная»

Установленная мощность каждого котла КВр - 0,63 – 0,6 МВт (0,52 Гкал/час).

Суммарная установленная мощность котельной «Центральная» 1,26 МВт (1,04 Гкал/ч).

б) Ведомственная котельная МБОУ Кумарейская СОШ

Установленная мощность каждого котла приблизительно – 0,6 МВт (0,52 Гкал/час).

Суммарная установленная мощность котельной СОШ приблизительно -  1,2МВт (1,04 Гкал/ч).

3) Ввод в эксплуатацию  котельного оборудования

а) Муниципальная котельная «Центральная» осуществлен в 2016году.

б) Ведомственная котельная МБОУ Кумарейская СОШ

осуществлен в 2007году.

Таблица 6. Оборудование котельных.

| Тип котла | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная «Центральная» |
| КВр 0,63 КВр 0,63 | 0,52 0,52 | 2016 2016 |  | Август 2016 |
| Всего РТМ 1,04 |
| Ведомственная котельная МБОУ Кумарейская СОШ |
| Водонагревный котел самодельного типа (подобный КВр 0,6) Водонагревный котел самодельного типа (подобный КВр 0,6) | 0,52 0,52 | 2007 2007 |  | - - |
| Всего РТМ 1,04 |

Функциональная структура теплоснабжения.

Организацией, осуществляющей эксплуатацию центральной котельной, на территории Кумарейского муниципального образования является ИП «Труфанов А.В.». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности распространяется на весь коммунальный комплекс. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети вместе с правами пользования переданы в безвозмездное пользование ИП «Труфанов А.В.» для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

Эксплуатацией котельной, осуществляющей подачу теплоэнергии в СОШ, является администрация Кумарейской СОШ.

Зона действия теплоснабжения представлена в Таблице 7.

Таблица 7. Структура теплоснабжения Кумарейского муниципального образования.

| № п/п | Адрес | Назначение здания | Площадь здания м2 | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |
| 1 | ул. Мира д 54; Детский сад | нежилое | 393,2 | Котельная «Центральная» |
| 2 | ул. Мира д 63; Пожарное депо | нежилое | 136,8 | Котельная «Центральная» |
| 3 | Первомайская д 5; Кумарейский СДК | нежилое | 524 | Котельная «Центральная» |
| 4 | ул. Первомайская д 2; Администрация | нежилое | 237 | Котельная «Центральная» |
| 5 | ул. Первомайская д 2; Сельская библиотека | нежилое | 50 | Котельная «Центральная» |
| 6 | ул. Первомайская д 2; Отделение почтовой связи с.Кумарейка | нежилое | 50,3 | Котельная «Центральная» |
| 7 | пер. Новый д 2; ФАП | нежилое | 77 | Котельная «Центральная» |
| 8 | Стояночный бокс для автомобиля по доставке воды населению | нежилое | 57,6 | Котельная «Центральная» |
| 9 | Стояночный бокс для автомобиля администрации | нежилое | 37 | Котельная «Центральная» |
| Котельная СОШ |
| 10 | ул. Школьная д 1; Кумарейская СОШ | нежилое | 1453 | Котельная СОШ |

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

а) Тепловые сети муниципальной котельной «Центральная».

Реконструкция теплотрассы проводилась в 2008г. на участке от центральной котельной до здания Администрации. В августе-сентябре 2015г. проведен выборочный капитальный ремонт наружных теплосетей от здания детского сада до ФАП, диаметром 76 мм., протяженностью 112 м. Способ прокладки тепловых сетей: на участке от здания детского сада до ФАП наземный в изоляции минеральной ватой.

В 2021 году проведен капитальный ремонт тепловой сети от здания Котельной до здания Администрации. Способ прокладки тепловых сетей – подземный. Общая протяжённость теплотрассы в двухтрубном исполнении диаметром 133 мм от здания Котельной до здания МУК «Кумарейский СДК» составляет 329 м., диаметром 76 мм от здания МУК «Кумарейский СДК» до здания Администрации составляет 97 м.

В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

б) Тепловые сети ведомственной котельной МБОУ Кумарейская СОШ.

Общая протяжённость теплотрассы 269 м. в двухтрубном исполнении диаметр труб 76 мм. Способ прокладки тепловых сетей частично подземный бесканальный, частично в изоляции минеральной ватой. Тепловой колодец выполнен дощатый деревянный, без утепления.

В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

Обмер существующих тепловых сетей села Кумарейка проводился лазерным измерителем расстояний HILTI PD40 и пятидесятиметровой рулеткой.

Результаты замеров по участкам с разными диаметрами трубопроводов представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 8. Результаты замеров тепловых сетей по участкам с диаметром трубы 133 мм

| Наименование участка | Обозначение на схеме | Диаметр теплотрассы, мм | Протяженность теплотрассы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| От здания Котельной до здания Детского сада | УТ 1 | 133 | 141 |
| От здания Детского сада до здания СДК | УТ 2 | 133 | 188 |

Общая протяженность подающего трубопровода диаметром 133 мм. составит L133=329 м и протяженность трубы обратной магистрали 329 м.

Общая протяженность трубы диаметром 133 мм составляет 658 м.

Таблица 9. Результаты замеров тепловых сетей по участкам с диаметром трубы 76 мм

| Наименование участка | Обозначение на схеме | Диаметр теплотрассы, мм | Протяженность теплотрассы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| От здания СДК до здания Администрации | УТ 3 | 76 | 97 |
| От здания Детского сада до здания ФАПа | УТ 4 | 76 | 112 |

Общая протяженность подающего трубопровода диаметром 76 мм составит L76=209 м. протяженность обратной магистрали составит такую же протяженность – 209 м. С учетом обратной магистрали, общая длина трубы диаметром 76 мм составляет 418 м.

6.3.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водоснабжение в с. Кумарейка децентрализованное, осуществляется от подземных источников скважин. В таблице 10 приведены данные по скважинам.

Таблица 10 - Данные по скважинам в с. Кумарейка

| Адрес | Глубина, м | Насос | Объём ёмкости, м³ | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ул. Первомайская | 90 | ЭЦВ6-20-110 | 10 | 1975г. |
| ул. Нагорная | 90 | ЭЦВ-6-110 | 25 | 2004г. |
| ул. Северная | 90 | ЭЦВ-6-110 | 25 | 2003г |
| ул. Заречная | 90 | ЭЦВ-25-125 | 25 | 1970г. |
| ул. Мира, 50а | 50 | ЭЦВ-6-110 | 25 | 1970г |

В павильонах у скважин установлены ёмкости для воды, из которых осуществляется разбор воды жителями села. Сетей водоснабжения нет. В зимний период жителям вода подвозится автотранспортом. По данным лабораторных исследований качество воды из скважины: соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения». Имеется разрешение Роспотребнадзора на использование воды в питьевых целях. Контроль за качеством воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, ведёт ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» филиал в Заларинском, Балаганском и Усть-Удинском районах.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменых небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей в Кумарейском муниципальном образовании неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Кумарейскому сельскому поселению составляет 70-75%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Перед подачей потребителям, вода не подвергается очистке и обеззараживанию.  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

Главной целью должно стать обеспечение населения Кумарейского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

6.3.3. ВОДООТВЕДЕНИЕ

В с. Кумарейка нет сетей хозяйственно-бытовой канализации и канализационных очистных сооружений. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от детского сада и средней школы в с. Кумарейка осуществляется в выгребные ямы. Стоки из выгребов откачиваются и вывозятся на полигон ТБО.

В связи с этим появляется необходимость в строительстве сетей хозяйственно-бытовой канализации и канализационной насосной станции, КНС заглублённого типа с погружным насосом.

6.3.4. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

На сегодняшний день, в Кумарейском поселении имеется ряд проблем в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами, среди них:

- отсутствие мусорных контейнеров в полном объёме;

- увеличение бытовых отходов, таких как полиэтиленовые мешки, пластиковая бутылка, жестяная банка, упаковка Tetra Pak приводят к захламлению частного сектора;

- имеют место нарушения санитарного законодательства, в том числе нарушения в содержании и эксплуатации санкционированных свалок;

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Ежегодно на территории Кумарейского МО по данным администрации образуется 1,6 тыс..м3 ТБО и 0,06 тыс.м3 производственных отходов. Преобладающая часть ТБО поступает на свалку населённого пункта.

Санитарная очистка территории производится администрацией и носит сезонный характер (май-сентябрь). Вывозка производится неспециализированной наёмной техникой. В остальной период времени вывозка ТБО осуществляется населением самостоятельно или по индивидуальным заявкам Сбор и удаление жидких бытовых отходов не производится. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребные ямы и частично вычищаются на огороды.

6.3.5.  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Источником электроснабжения Кумарейского муниципального образования является ПС «Заславск» 35/10кВ, находящаяся за границами территории села Кумарейка. На данной подстанции установлены два трансформатора мощностью 2,5 МВА каждый. ПС «Заславск» имеет загрузку 1,77 МВА, что удовлетворяет условиям работы в аварийном режиме, а это, в свою очередь, обеспечивает стабильное электроснабжение потребителей и возможность подключения дополнительных нагрузок к данной подстанции.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

6.4. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

В составе мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, запланированных настоящей Программой на срок 2018-2025 гг., можно выделить мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения.

Таблица 11.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения |  |
| 1.1. | Замена сетевых насосов в центральной котельной | Снижение потерь воды, аварийности сетей теплоснабжения |
| 1.2. | Выполнение проектных работ по разработке рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт тепловой сети в с. Кумарейка» | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы теплосетей |
| 1.3. | Капитальный ремонт теплосетей с полной заменой трубопроводов от здания центральной котельной до здания Администрации | Повышение надежности подачи теплоэнергии |
| 1.4. | Приобретение резервного автономного источника электроснабжения мощностью 60 кВт | Оснащенность автономными Резервными источниками электрической энергии |
| 1.5. | Замена электрооборудования в здании Котельной | Повышение надежности подачи теплоэнергии |
| 2 | Система водоснабжения |  |
| 2.1 | Ремонт здания водокачки по ул. Заречная 55А | Повышение надежности работы системы водоснабжения, своевременная подача воды потребителям |
| 2.2 | Устройство летнего водопровода в с. Кумарейка | Своевременная подача воды потребителям |
| 2.3 | Приобретение очистных установок | Обеспечение населения Кумарейского сельского поселения питьевой водой нормативного качества |

# 6.5. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, представленных выше.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, снижающими  уровень жизни населения;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

-улучшение экологического состояния окружающей среды.

6.6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

#### РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На момент разработки Программы основными документами, определяющими направления развития систем коммунальной инфраструктуры Кумарейского муниципального образования, являлись следующие документы:

- Схема теплоснабжения, где представлена информация по существующему состоянию системы теплоснабжения Кумарейского муниципального образования, определены мероприятия по развитию данных систем и дана предварительная оценка стоимости реализации этих мероприятий. Точные суммы требуемых инвестиций будут определены при разработке проектно-сметных документаций.

Документов по развитию системы электро-, водоснабжения и системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов на момент разработки настоящей Программы утверждено не было.

Организация коммунального комплекса Кумарейского муниципального образования МО ежегодно проводит ремонтно-профилактические работы по поддержанию функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Информация о наличии собственных инвестиционных программ организацией не предоставлена.

6.7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРОКАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Источниками финансирования мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры Кумарейского муниципального образования, могут быть определены:

- Бюджет Кумарейского муниципального образования;

- Бюджет Балаганского района;

- Бюджет Иркутской области;

- Бюджет Российский Федерации;

- Внебюджетные средства;

- Собственные средства эксплуатирующей организации;

- Тарифы и плата за технологическое присоединение;

- Инвестиции частных инвесторов.

Предполагаемые сроки реализации указанных выше мероприятий представлены выше в разделе 4. Настоящей Программы.

6.8. ОЦЕНКА СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Прогнозные значения расчётного совокупного платежа на тепловую энергию в Кумарейском муниципальном образовании представлены ниже в Таблице 12 на основании Приказа службы по тарифам Иркутской области от 29.06.2021 № 79-79 спр.

Таблица 12

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа (НДС не облагается) | Период действия | Вода |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель А.В. Труфанов | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
|  | Одноставочный тариф, Руб./Гкал | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | 4020,70 |
|  |  | С 01.07.2022 по 31.12.2022 | 3931,95 |
|  |  | С 01.01.2023 по 30.06.2023 | 3931,95 |
|  |  | С 01.07.2023 по 31.12.2023 | 4055,70 |
|  |  | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | 4055,70 |
|  |  | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | 4178,89 |
|  |  | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | 4178,89 |
|  |  | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | 4305,62 |
|  |  | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | 4305,62 |
|  |  | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | 4436,28 |

Прогнозные значения расчётного совокупного платежа на подвоз воды в Кумарейском муниципальном образовании представлены ниже в Таблице 13

Таблица 13

| Наименование регулируемой организации | Период действия | Тариф (руб/куб.м.) на подвоз воды |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель А.В. Труфанов | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 207 руб. 17 коп. |
|  | С 01.01.2023 по 30.06.2023 | 207 руб. 17 коп. |
|  | С 01.07.2023 по 31.12.2023 | 213 руб. 39 коп. |
|  | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | 213 руб. 39 коп. |
|  | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | 219 руб. 79 коп. |
|  | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | 219 руб. 79 коп. |
|  | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | 226 руб. 38 коп. |
|  | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | 226 руб. 38 коп. |
|  | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | 233 руб. 17 коп. |

6.9. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Прогнозируемые бюджетные расходы на оказание мер социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг в Кумарейском муниципальном образовании оценить не является возможным ввиду отсутствия информации о фактических расходах на оказание мер такой социальной поддержки, а также отсутствием полномочий.

В настоящее время меры социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг оказываются отдельным категориям граждан Управлением социальной защиты населения Балаганского района.